1. táblázat

|  | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jel | Név | Hatályba léptető rendelet száma | Lépték | Tervlap | Leírás |
| 1 |  | Naplókert u. szabályozási terv - 2012 | 16/2013.(V.3.) | M=1:2000 | 1 db A/3 |  |

T1.2. táblázat: Kisvárosias területek építési paraméterei:

|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | övezet jele | Megengedett legkisebb telekméret [m²] | Beépítési mód | Megengedett legnagyobb beépítettség [%] | Megengedett építménymagasság [m] | Legkisebb zöldfelület [%] | Szintterületi mutató | Megjegyzés |
|  |  |  |  |  | legkisebb | legnagyobb |  |  |  |
|  | Lk-FT-1 | 800 | SZ | 30 |  | 6,0 | 50 |  |  |
|  | Lk-FT-2 | 1000 | SZ | 30 |  | 10,5 | 40 |  |  |
|  | Lk-FT-3 | 2500 | SZ | 30 |  | 10,5 | 40 |  |  |
|  | Lk-FT-4 | 700 | SZ | 60 | 5,0 | 7,5 | 20 |  |  |
|  | Lk-FT-5 | K | O | 35-60* |  | K/5,0 | 25-40 |  |  |
|  | Lk-FT-6 | 1400 | SZ | 20 |  | 7,5 | 60 |  |  |
|  | Lk-FT-O | K | O | 35-60* | 3,5 | K/5,0 | 25-40* |  | illeszkedés |
|  | Lk-FT-O/Z | K | Z / O | 35-60* | 3,5 | 6,0 | 25-40* |  | illeszkedés |
|  | Lk-FT-Sz/O | 400 | SZ / O | 25 | 3,0 | 5,0 | 60 |  | illeszkedés |
|  | Lk- FT-Sz | 700 | SZ | 40 | - | 5,0 | 20 |  | illeszkedés |
|  | Lk-FT-Z | K | Z | 35-60* | 3,5 | 6,0 | 25-40* |  | illeszkedés |
|  | Lk-HF-1 | 1000 | SZ | 30 |  | 7; 10* | 60 | 0,9; 1,2* | *Fényes fasor menti 30 m-es sávban |
|  | Lk-HF-2 | 300 | Z/CS | 35 |  | 5 | 50 |  |  |
|  | Lk-HF-O | 400 | O | 35 | 4,0 | 6,0 | 40 |  | Illeszkedés |
|  | Lk-HF-Cs | 700 | CS | 35 | 6,0 | 7,5 | 40 |  | Illeszkedés |
|  | Lk-KV-O | K | O | 35 | 4,5 | K/6,5 | 40 |  |  |
|  | Lk-KV-Z | K | Z | 50 | 4,5 | 9,0 | 30 |  |  |
|  | Lk-NK-O | 400 | O | 40 | 3,5 | K/6,0 | 30 |  | Tervtanács |
|  | Lk- NK -O/Z | 400 | O | 40 | 3,5 | K/6,0 | 30 |  | Tervtanács |
|  | Lk- NK -SZ | 400 | SZ | 30 | 4,5 | 6,0 | 40 |  | Tervtanács |
|  | Lk- NK -Z | 300 | Z | 35-60* | 4,5 | 6,5 | 25-40* |  | Tervtanács |
|  | Lk-TV-1 | K | Z/O | 35-60 | 3,5 | 4,5 | 25 | 1,0 | Fsz+1 |
|  | Lk-TV-2 | K/400 | Z/O | 35-60 | 6,5 | 9,0 | 25 | 1,5 | Fsz+1 |
|  | Lk-TV-3 | 400 | Z/O | 35-60 | 4,0 | 6,5 | 25 | 1,5 | Fsz+1 |
|  | Lk-TV-4 | 1200 | Z/O | 60 | 4,0 | 10,5 | 20 | 1,5 | Fsz+2 |
|  | Lk-TV-O | 300 | O | 50 | 4,5 | K/6,5 | 30 |  | Illeszkedés. |
|  | Lk-TV-O/Z | 400 | Z / O | 35-60* | 6,5 | 9,0 | 25-40* |  | Főútvonal mentén |
|  | Lk-TV-Sz/1 | 400 | SZ | 35 | 4,5 | 9,0 | 30 |  |  |
|  | Lk-TV-Sz/2 | K/900 | SZ | 35 | 4,5 | 9,5 | 35 | 1.4 | Tervtanács |
|  | Lk-TV-Z/1 | K | Z | 35-60* | 3,5 | 5,0-8,0 | 25-40* |  | Illeszkedés |
|  | Lk-TV-Z/2 | 1200 | Z | 45 | 4,5 | 12** | 25 | 1,5 | Tervtanács |
|  | Lk-ÚH-Cs/O | 700 | CS / O | 30 | 4,5 | 7,5 | 50 |  | Egységes ép. arculat |
|  | Lk-ÚH-Sz/O | 5000 | SZ | 35 | 4,0 | 7,5 | 50 | 1,2 |  |
|  | Lk-ÚH-Cs/O | 700 | CS/O/SZ | 35 | 6,0 | 9,0 | 50 |  | Egységes ép. arculat |

A T1.2 táblázathoz kapcsolódó általános megjegyzések:

K: kialakult telekméret

* az övezet telkeinek telekmérettől függő megengedett legnagyobb beépítettsége és legkisebb zöldfelülete a T1.6 táblázat szerint

** az építménymagasság a szabályozási terven jelöltek, illetve a (39) bekezdés szerint feltételhez kötött

T1.6. táblázat: Kisvárosias területek egyes övezeteinek telekmérettől függő megengedett legnagyobb beépítettsége és legkisebb zöldfelülete:

|  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
|  | telekterület | megengedett legnagyobb beépítettség [%] | legkisebb zöldfelület [%] |
| 1. | ≤ 300 m² | 60% | 25% |
| 2. | ≤ 450 m² | 50% | 35% |
| 3. | > 450 m² | 40% | 40% |