Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

22/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete

a Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.06.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdés kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól  szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 9.  melléklete szerinti államigazgatási szervek véleményének figyelembevételével a következőket rendeli el:

1. § Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7.§ (8) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:

"(8) A telek övezeti határon is átnyúlhat, de legalább az egyik övezetre vonatkozó minimális telekméretet az adott övezeten belüli telekrészre teljesíteni kell."

2.§ A Rendelet 8.§ (1) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:

"(1) Az övezeti határon átnyúló telkek esetében a különböző övezetben lévő telekrészekre külön-külön kell biztosítani

a) a megengedett legnagyobb beépítettségére,

b) a megengedett legnagyobb beépítési magasságra,

c) a legkisebb zöldfelületre és

d) a szintterületi mutatóra
az adott övezetre vonatkozó  előírásokat."

3. § (1) A Rendelet 11. § (1) bekezdés e) pontja kiegészül a következő sorral:

"különleges közlekedési építmény területe Kközl”

4.§  A Rendelet 21.§ (4) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:

"(4) A Gip-IP-3 jelű egyéb ipari övezetben

a) kialakítható 1 ha-nál kisebb, de legalább 4000 m² területű és legalább 40 m széles telek, ha az útcsatlakozása nem a 460/89, vagy a 460/107 helyrajzi számú útra történik,

b) 50 m-nél keskenyebb telek esetén a szabályozási terv szerinti 10 m széles beültetési kötelezettséget elégséges egy telekhatár mentén biztosítani a 19.§ (11)-(12) bekezdés szerinti zöldfelületet kialakítása mellett."

5. §  A Rendelet 41.§-a kiegészül a következő (4A) bekezdéssel:

"(4A) A V-T-2 jelű Vízgazdálkodási területen a víziállások

a) ha egymástól 100-re lévő látótávolságon belül lévő létesülnek, egységes építészeti arculattal készüljenek,

b) bejáratánál a partról jól látható módon a szerkezetre tájékoztató táblát kell elhelyezni, mely tartalmazza az engedélyszámot, az építés évszámát, hónapját és a vízi-állás elsődleges célját,

c)  nem emelkedhetnek a part felső élénél magasabbra,

d)  alapozása ne emelkedjen ki a mederfenékből,

e) beton oszlopa csak kör keresztmetszetű, sima felületű, legfeljebb 15 cm átmérőjű, teteje legfeljebb 129,0 mBf szinten lehet,

f) acéloszlopai készülhetnek legfeljebb 150 mm átmerőjű csőből, vagy legfeljebb 120x120 mm-es zártszelvényből,

g) tartógerenda-szerkezete a szükséges legkisebb keresztmetszetű zártszelvényből készüljön,

h) színezését a környezetbe illeszkedő zöld vagy barna színekkel kell megoldani,

i) a víziállások járófelülete lehet horganyzott acél hálós tábla, vagy ritkított keményfa palló,

j) a létesítményeket kivilágítani nem szabad,

k) parti csatlakoztatásának kialakításakor a meglévő partszerkezet átalakítását a szükséges minimumra kell csökkenteni

l)műszaki kialakításánál a mederből való egyszerű és gyors eltávolíthatóságot biztosítani kell,

m) vízgazdálkodási, halászati, viziközlekedési, sport-rekreáció,  természetvédelmi és kutatási céllal létesülhetnek."

6. § (1) A Rendelet 4. melléklet SZ-2/A-M5 jelű "TATA Május 1. út - Malom patakok - Bartók B. út közötti területek Részszabályozási terv" című tervlapja helyébe ezen rendelet 1 melléklet SZ-2/A-M5 jelű "TATA Május 1. út - Malom patakok - Bartók B. út közötti területek Részszabályozási terv"-ja lép.

(2) A Rendelet 4. melléklete kiegészül ezen rendelet 1. melléklete szerinti

a) „Tata város Komáromi úti körforgalom Szabályozási fedvényterv 1. 2013." ,

b) „Tata város Fellner J. u. buszforduló Szabályozási fedvényterv 2.  2013."

című tervlappal.

7.§  (1) A Rendelet 5. melléklet T3.3 (A mezőgazdasági üzemi területek építési paraméterei) [D:2] mezőjének helyébe a következő mező lép:  „25”.

(2)  A Rendelet 5. melléklet T5  táblázata helyébe ezen rendelet 2. mellékletének T5. táblázata lép.

Záró rendelkezések

8. § (1) A Rendelet

1. 22. § (5) bekezdése,

2. 5. melléklet T1.2 táblázat 30. sora alatti ** megjegyzéséből az ", illetve a (39) bekezdés szerint feltételhez kötött" szövegrésze

hatályát veszti.

9.§ (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben felsoroltak kivételével – 2013. július 12-én lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 3.§.-a, 6.§ (2) bekezdése, 7.§-a 2013. július 26-án lép hatályba.

Michl József	dr. Kórósi Emőke

polgármester	jegyző

Indoklás

a Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.06.) önkormányzati rendelet

módosításáról szóló

22/2013.(VI.28.)  önkormányzati rendeletéhez

Az 1.§ -hoz

Az övezeti határok menti telkek alakításánál ad világos útmutatást az érintettek részére, melyeket a magasabb szintű jogszabályokban nem szabályozott kérdésekben.

Az 2.§ -hoz

A rendelkezés az övezeti határokon átnyúló telkek beépíthetőségét határozza meg egyértelműen, melyeket a magasabb szintű jogszabályok nem szabályoznak.

Az 3.§ -hoz

A rendelkezés beilleszti az új Kközl (különleges közlekedési építmény területe) övezeti jelet az övezeti jelek felsorolásába:

Az 4.§ -hoz

A rendelkezés lehetővé teszi a beruházási igényekhez való jobb alkalmazkodást a gyűjtő út útcsatlakozással való terhelése nélkül, az előírt 25 %-os zöldterület biztosítása mellett.

Az 5.§ -hoz

Az Öreg-tó sportolási és egyéb célú használatával kapcsolatban egyeztetéseket folytattunk a civil szervezetekkel, sportegyesületekkel. Konszenzus volt annak tekintetében, hogy a víziállások építészeti arculata meghatározó eleme a tó látványának, ezért fontos azok harmonikus kialakítása. A szabályozás célja ennek biztosítása.

Az 6.§ (1) bekezdéshez

A SZ-2/A-M5 jelű tervlapon jelölt Május 1. út menti beépítés középső tömbjének építménymagasság meghatározása az övezet általános (12 m-es) előírása szerint történik, így lehetővé teszi a középületekhez kívánatos nagyobb belmagasságú terek kialakítását. A tervlapot a rendelkezés "lecseréli"

Az 6.§ (2) bekezdéshez

A rendelkezés beilleszti az új tervlapokat a Rendelet 4. mellékletébe

Az 7.§ (1) bekezdéshez

A mezőgazdasági üzemi területek (Mária puszta) beépítési mértékét (25%) határozza meg a Rendelet 5. mellékletének T3.3 táblázatában.

Az 7.§ (2) bekezdéshez

A Rendelet T5. táblázat  Különleges területek táblázatába illeszti be az új   KKözl-1 (különleges közlekedési)  övezeti paramétereket - a táblázat könnyebb használhatósága érdekében abc-rendbe szedve az övezeteket - a hatályos táblázat cseréjével.

Az 8.§ (1) bekezdés 1. pontjához

A Gmj övezetre vonatkozó "A Gmj jelű övezetben a meglévő épületek újraépíthetők, illetve a meglevő beépítési mérték legfeljebb 5%-ával növekedhet a beépítettség, amennyiben biztosított a megkövetelt minimális zöldfelületi arány" rendelkezést helyezi hatályon kívül, mert a beépítés mértékét a módosítással (lásd 8.§ (1) ) szabályozza a Rendelet. A zöldfelület mértékének betartása pedig ezen rendelkezés hiányában is betartandó.+

Az 8.§ (1) bekezdés 2. pontjához

A **-gal jelölt megjegyzés második mondatrésze hatályon kívül helyezett rendelkezésre hivatkozik, ezért indokolt a hivatkozó mondatrész hatályon kívül helyezése is.

Az 9.§ -hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik, mivel az egyik témakör  egyszerűsített eljárásban történt, ezért azoknál a rendelkezéseknél korábbi a hatályba lépés napja.